## Slide 1: Hệ thống tổng đài điều độ chuyên dụng OpenScape 4000 V10 tại một ga
2022

## Slide 2: OpenScape 4000 V10 Giới thiệu chung về tổng đài điều độ chuyên dụng tại một ga

## Slide 3: Tổng quan
  Hệ thống có khả năng mở rộng đến 12000 thuê bao
  Hệ thống hỗ trợ các thuê bao số, thuê bao analog, thuê bao SIP, trung kế CO, trung kế E&M, trung kế E1
  Giải pháp điện thoại không dây DECT
  Bộ điều khiển có trung tâm có thể hoạt động ở chế độ Active-Standby đảm bảo không cuộc gọi nào mất khi một bộ điều khiển hư hỏng.

## Slide 4: OpenScape 4000 Máy chủ trung tâm OpenScape 4000 EcoSever

## Slide 5: Bộ điều khiển trung tâm OpenScape 4000 EcoServer
Bộ xử lý Intel i3 8 GB RAM
Hệ điều hành Linux 64 bit
Có 2 khe cắm cho bộ nguồn, có thể hoạt động ở chế độ dự phòng 1+1, bộ nguồn có thể lựa chọn hoạt động 90 - 264VAC hoặc 48VDC.
Ổ cứng SSD – 240 GB
Có 2 khe cắm SSD, có khả năng hoạt động ở RAID 1
Rack 19’, chiều cao 1.5U (tiết kiệm không gian tủ)
Chứng nhận ENERGY STAR (tiêu thụ ít điện năng)

## Slide 6: Mặt trước bộ điều khiển OpenScape 400 EcoServer
New in V
Power
Khe cắm SSD
Mini USB cho mục đích quản lý
Dislay port
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0

## Slide 7: Mặt sau bộ điều khiển OpenScape 4000 EcoServer
Bộ nguồn 230 VAC
Khe cắm nguồn dự phòng
Giao diện nhận tín hiệu đồng bộ bên ngoài
Cổng kết nối giữa 2 bộ điều khiển
PFT Signal port
8 x Gigabit LAN ports
1 x Gigabit LAN cho mục đích quản lý
15 x RJ45 dành cho tủ ngoại vi AP 3700 kết nối trực tiếp đến bộ điều khiển
Giao diện cảnh báo

## Slide 8: Kết nối giữa hai bộ điều khiển OpenScape 4000 EcoServers, hoạt động ở chế độ active-standby

## Slide 9: OpenScape 4000 Tủ AP3700 kết nối trực tiếp

## Slide 10: Tủ AP 3700
Rack 19’
Có 14 khe cắm, trong đó: 13 khe cắm đa năng cho các card, 1 khe cắm cho card điều khiển (LTUCR – khe số 7)
Khoảng cách tối đa giữa tủ AP3700 và OpenScape 4000 Eco Server là 12m

## Slide 11: Mặt trước tủ AP3700
Các khe cắm card
Module nguồn
3 nguồn LUNA có thể cung cấp nguồn đầy tải cho tủ AP3700, nguồn LUNA thứ 4 dùng để dự phòng, cũng có thể sử dụng nạp cho acquy

## Slide 12: Mặt sau tủ AP3700
Cổng kết nối cáp MDF
AC input
DC input

## Slide 13: Kết nối giữa bộ điều khiển OpenScape 4000 EcoServer và tủ AP3700 hoạt động ở chế độ dự phòng
AP 3700
Eco Server 1
Eco Server 2
Kết nối dự phòng
Cáp kết nối
LTUCAR module

## Slide 14: Hệ thống OpenScape 4000 lắp đặt trong tủ rack 19’
Eco Server 1
Eco Server 2
Tủ AP 3700
OpenScape 4000 | 
OpenScape 4000 | 
Tủ AP 3700 -1 | 
Server ghi âm | 
Switch | 
Bộ phối nguồn | 
MDF | 

## Slide 15: OpenScape 4000 Các card thuê bao, trung kế

## Slide 16: Card thuê bao Analog – SLMAV24 ( FXS )
Cung cấp 24 cổng thuê bao analog
Yêu cầu bản quyền TDM cho mỗi cổng thuê bao
Khoảng cách thuê bao lên đến 4,5km đối với điện thoại 600 ohm

## Slide 17: Card trung kế DIUT2 ( Card trung kế E1 )
2 cổng giao diện E1 (mỗi giao diện 30 kênh)
Hỗ trợ nhiều giao thức như R2MFC, ISDN PRI & E1 CAS, E&M
Cổng kết nối DB-15, trở kháng 120 Ohm
Không yêu cầu bản quyền
Trên một card, cả 2 cổng cùng sử dụng chung một giao thức ( ví dụ một port dùng giao thức ISDN PRI, một port dung giao thức E1 CAS là không hỗ trợ)

## Slide 18: Trung kế E&M – TMEW2 ( Card gọi nhóm )
Cung cấp 4 cổng E&M
Hỗ trợ kiểu kết nối 2 dây hoặc 4 dây
Hỗ trợ báo hiệuType 1, Type 2, Type 1A, DC5
Không yêu cầu bản quyền

## Slide 19: Card thuê bao/ trung kế IP – STMIX ( card giao diện IP kết nối với điều độ và trực ban )
2 cổng Gigabit cho phép khả năng dự phòng đường kết nối
Card có thể hoạt động ở chế độ dự phòng
120 thuê bao IP hoặc trung kế IP
Giao thức SIP-Q, SIP trunk, CorNet IP Trunk
Yêu cầu bản quyền cho mỗi thuê bao IP, không mất bản quyền cho trung kế IP

## Slide 20: Kết nối Trunk trên card STMIX
SIP Trunk
STMIX
Service Provider
OS 4000 Branch with SoftGate & Access modules
CorNet IP Trunk
OpenScape Business
OpenScape Voice
OpenScape 4000
SIP-Q Trunk
SIP-Q Trunk
SIP-Q Trunk
SIP-Q Trunk
Xpressions Voice Mail system

## Slide 21: OpenScape 4000 Các phương án triển khai

## Slide 22: Phương án triển khai hệ thống
LAN
Secure remote worker / Agent
OpenScape 4000 V10(Separated) Duplex
SIP
Service Provider
Public Infrastructure
UC
Data Center
Secure Mobile Worker
(4G / VoLTE and VoWLAN for iOS, Android)
Very small and home office
OpenScape 4000 EcoServer
OpenScape 4000 EcoServer
Router
Firewall
Circuit Telephony Connector
Notes: Key Message: Many Deployment Options

## Slide 23: Hệ thống OS4000 V10– Simplex
Service Provider
Analog or ISDN Trunk
OS4000 V10Eco Server
AP 3700 Gateway
Analog Phone
Digital Phone
IP Phone
Operator Console

## Slide 24: OS4000 V10– Duplex
Service Provider
Analog or ISDN Trunk
Eco Server A - Active
AP 3700 Gateway
Analog Phone
Digital Phone
IP Phone
Operator Console
Eco Server B - Standby
Link A
Link B
Heartbeat Link

## Slide 25: OpenScape 4000 Sơ đồ kết nối hệ thống chỉ huy / điều độ

## Slide 27: Bàn chỉ huy/ điều độ OS Xpert
Màn hình touch screen
60 phím mềm / trang
20 phím cứng
200 trang; 12,000 phím mềm
21,000 số điện thoại trong danh bạ
4 cổng cho handsets, headsets, gooseneck microphone ports
6 USB cổng; 2 active NIC
24 kênh thoại cho loa ngoài
Hỗ trợ video và IPTV
Trên100 tính năng
Notes: When every second counts, OpenScape Xpert delivers complete control with extensive, robust features you need to be more productive
Touch screen user interface - Lightning-fast access to 60 user-defined, colour-keyed fields at 200 successive levels or "pages“, provides 6000 feature, repertory/autodial or line keys.
Electronic telephone directory (ETD) – An electronic telephone directory contains up to 6,000 local and 15,000 global speed-dial entries. Calls are placed using an alphanumeric search method. As the user programs repertory/autodial keys, the ETD is automatically updated. In addition, the call memory automatically stores and lists the last 100 calls, for fast call-back and can be integrated with Microsoft Outlook.
Line sharing - Xpert can share over 4000 lines within or between groups, allowing any user to quickly and easily call any line, transfer the line to another user, or restrict access to a selected line. Up to seven users can speak on the same line simultaneously.
Powerful conferencing - OpenScape Xpert can support dynamic and preset conferencing.
Speech monitoring - Each position supports simultaneous speech monitoring on up to 16 lines that can be dynamically selected.
Open-line broadcasting - Users can make simultaneous announcements to up to 16 open lines in each of ten configurable groups by pressing a single key and talking, or by using an external line as the voice source for the broadcast.
Centralized IP recording – Optional centralized voice recording software allows all the available voice devices to be recorded.
Voice devices - Each position supports four simultaneous devices (handset, headsets or goosenecks microphones) and up to 16 monitoring channels.

## Slide 28: OpenScape 4000 Sơ đồ kết nối hệ thống Contact Center

## Slide 29: Thank you !