## Slide 1: TÀI LIỆU ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH BÀN ĐIỀU ĐỘ OPENSTAGE XPERT 6010P
Chủ đầu tư: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Nhà thầu: Công ty Cổ phẩn Persi Việt Nam
Hà Nội, 2020

## Slide 2: NỘI DUNG
1. Giới thiệu bàn điều độ OpenStage Xpert 6010p
2. Màn hình giao diện người sử dụng
3. Đăng nhập/ thoát
4. Xử lý cuộc gọi
5. Danh bạ
6. Lịch sử cuộc gọi

## Slide 3: 1. Giới thiệu bàn điều độ OpenStage Xpert 6010p
Tổ hợp/ Handset
Phím cứng/ Hard keys x20
Màn cảm ứng/ Touchscreen
Loa/Speaker
Mặt trước bàn điều độ OpenStage Xpert 6010p

## Slide 4: 1. Giới thiệu bàn điều độ OpenStage Xpert 6010p
- USB1..6: cổng USB cho thiết bị phụ trợ
- HS1..4: cổng cho headset/ headset
- LS1..3: cổng ra cho loa ngoài (speaker/ speech monitoring)
- LS int L/R: cổng vào cho loa tích hợp trái/ phải
- LAN1/2: cổng LAN 10/100BaseT
- 12V 5A: cổng nguồn (bộ chuyển đổi AC/DC ngoài)
- ATX: Bật/ tắt OpenStage Xpert 6010p
Mặt sau OpenStage Xpert 6010p

## Slide 5
(1): Thanh điều khiển
(2): Bảng điều khiển cuộc gọi
(5): Hàng chờ cuộc gọi
(3) (4) (6) (7): Các cột phím mềm (softkey x10). Các phím mềm này có thể là line key, name key, function key
(8): Thanh trạng thái (Statusbar)
2. Màn hình giao diện người sử dụng
Giao diện tổng quan

## Slide 6
 | Menu |  | Bảng điều khiển
 | Danh bạ |  | Thoại nhiều bên nhanh
 | Lịch sử cuộc gọi |  | Trang chủ
 | Chế độ soạn thảo |  | Quay lại trang trước
 | Thoát chế độ soạn thảo |  | Trợ giúp
 | Bàn phím quay số |  | 
Lựa chọn trang (1..199)
2. Màn hình giao diện người sử dụng
Thanh điều khiển Toolbar (1)

## Slide 7
 | Handset 1 nhấc máy
 | Cuộc gọi ở handset 1, microphone bật
 | Cuộc gọi ở handset 1, microphone ngắt
 | Cuộc gọi ở handset 1, loa ngoài bật, microphone bật
 | Cuộc gọi ở handset 1, loa ngoài bật, microphone ngắt
2. Màn hình giao diện người sử dụng
Bảng điều khiển cuộc gọi (2)
  Hiện thị trạng thái sử dụng của handset/ thông tin kênh (Line), thông tin cuộc gọi)

## Slide 8
Line Key:
Hiện thị tên, trạng thái đường dây (kênh), thông tin cuộc gọi (chủ gọi / bị gọi)
Direct Key Automatic (DKA):
- Lưu đích gọi với tên và số máy định trước
- Tự động chiếm đường dây gọi ra với một đường dây mặc định
2. Màn hình giao diện người sử dụng
Các phím mềm (3, 4, 6, 7)

## Slide 9
Function Key:
- Hold
- Consultation
- Transfer
- Toggle
- Conference
- Open Listening
- Mute
- Kill Line
- Disconnect
2. Màn hình giao diện người sử dụng
Các phím mềm (3, 4, 6, 7)

## Slide 10
3. Đăng nhập/ thoát
Đăng nhập (login)
- Đăng nhập để truy cập vào hệ thống
- Các bước đăng nhập:
+ Nhập tên hồ sơ truy nhập hoặc từ danh sách hồ sơ truy nhập
+ Nhập mật khẩu
+ Nhấn login

## Slide 11
3. Đăng nhập/ thoát
Thoát (logout)
- Thoát được sử dụng để thoát khỏi phiên làm việc
- Các bước:
+ Vào menu
+ Thực hiện Logout

## Slide 12
Nhận cuộc gọi trên hàng chờ cuộc gọi (Call Queue): Các cuộc gọi đến hiển thị trên hàng chờ cuộc gọi.
- Nhấn vào phím có cuộc gọi cần nhận trên hàng chờ cuộc gọi.
- Nhấc tổ hợp để nghe/nói
Nhận cuộc gọi trên Line Key: Cuộc gọi đến một line key được báo hiệu trên line key đó.
- Nhấn vào phím có cuộc gọi cần nhận hiển thị trên Line Key
- Nhấc tổ hợp để nghe/nói
4. Xử lý cuộc gọi

## Slide 13
Gọi đi bằng DKA:
- Nhấn vào phím DKA gắn với đích gọi:
+ Chuyển đến trang chứa DKA nếu cần
+ Nhấn một Line cụ thể nếu không muốn dùng line mặc định
- Cuộc gọi được thiết lập:
+ Nhấc tổ hợp để nghe/nói
4. Xử lý cuộc gọi

## Slide 14
Quay số gọi đi:
- Nhấn trên thanh công cụ
- Nhập chuỗi số cần gọi trên bàn phím quay số
- Nhấn <OK>
+ Nhấn một Line cụ thể nếu không muốn dùng line mặc định
+ Nhấc tổ hợp để nghe/nói
4. Xử lý cuộc gọi
Kết thúc cuộc gọi:
- Đặt handset lên giá
- Hoặc nhấn

## Slide 15
- Giữ cuộc gọi (Hold):
+ Nhấn phím
+ Cuộc gọi xuất hiện trên cuối hàng chờ và phím Line đang sử dụng có biểu tượng:
  - Lấy lại cuộc gọi bị giữ (Unhold):
  + Nhấn vào phím trên hàng chờ hoặc phím Line có biểu tượng
4. Xử lý cuộc gọi

## Slide 16
Gọi tham vấn (Consultation):
+ Nhấn phím cuộc gọi chuyển sang trạng thái chờ
+ Nhấn phím DKA hoặc nhấn để hiện bàn phím quay số và nhập số máy cần tham vấn
+ Nhấn để kết thúc cuộc gọi tham vấn, quay lại cuộc gọi ban đầu.
Chuyển cuộc gọi (Transfer):
+ Thực hiện gọi tham vấn như trên
+ Nhấn
4. Xử lý cuộc gọi

## Slide 17
Thoại nhiều bên (Conference): Cuộc gọi đang diễn ra, muốn kết nối đồng tời với một hay nhiều bên khác.
+ Nhấn phím cuộc gọi chuyển sang trạng thái chờ
+ Nhấn phím DKA cần thêm vào hội nghị
+ Lập lại 2 bước trên với mỗi bên tham gia mới
4. Xử lý cuộc gọi

## Slide 18
5. Danh bạ
  - Danh bạn hệ thống có thể lưu tới 6000
  bản ghi trong thư mục local và 3000 bản
  ghi/ thư mục global, 5 thư mục global
  - Danh bạ có thể thực hiện:
  + Thêm/ sửa/ xóa bản ghi
  + Lựa chọn handset
  + Gọi đi
  - Truy cập danh bạ:
  - Thêm bản ghi:
  - Xóa bản ghi: lựa chọn bản ghi và
  - Sửa bản ghi: lựa chọn bản ghi và
  - Gọi đi: lựa chọn bản ghi, chọn handset và gọi
  - Tìm kiếm: Chọn thư mục danh bạ tìm kiếm

## Slide 19
  - Hệ thống lưu lại 100 cuộc gọi gần nhất
  - Người dùng có thể sắp xếp, lọc, xóa, thêm số máy vào danh bạ
  - Gọi đi từ lịch sử cuộc gọi
  + Nhấn trên thanh công cụ
  + Chọn (đánh dấu) số máy cần gọi
  + Nhấn
5. Lịch sử cuộc gọi

## Slide 20
CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE